## Slide 1: المواد الرابطة
وتسمى المونة او القیمة و ھي عبارة عن المادة اللینة التي تتصلب مع الوقت و تستعمل للاغراض التالیة:
1. ربط و تثبیت الوحدات البنائیة ووحدات التبلیط والاكساء.
2. تنظيم البناء بشكل هندسي.
3. المساعدة في توزيع الاحمال بشكل منتظم.
4. مقاومة نفاذية الماء من خلال المفاصل البنائية.
5. يمكن ان تستخدم كمادة انھاء للجدران والسقوف.
مميزات المادة الرابطة الجیدة
1. لینة ویسھل مزجھا والعمل بھا ونشرھا على السطوح.
2. لھا القابلیة على الاحتفاظ بماء المزج.
3. تتصلب بسرعة مقبولة.
4. تتماسك بدرجة كافیة مع السطوح الملاصقة لھا.
5. ذات تحمل مقبول بعد تصلبھا.
6. ذات مقاومة متباینة للعوامل الجویة.

## Slide 2
المواد الرابطة المستعملة محلیا
1. مونة السمنت - رمل (تعرف محلیا بمونة السمنت فقط) 2. مونة السمنت – نورة رمل
3. مونة الجص 4. مونة الطین
مونة السمنت
وھي من انواع المونة التي تقاوم الرطوبة, وھي اكثر انواع المونة استخداما في العراق وذلك لتوفرھا وملائمة خواصھا للاستعمال وتتكون ھذه المادة ( المونة ) من السمنت البورتلاندي ( او اي نوع اخر من انواع السمنت حسب الحاجة ) لیعمل بوجود الماء كمادة لاصقة ولاحمة للمادة الأخرى المالئة والتي ھي الرمل.
تتراوح نسب الخلط بین 2:1 الى 4:1 حجما (سمنت:رمل) وتضاف كمیة كافیة من الماء للحصول على قابلیة تشغیل ولدونة مناسبة ویجري الخلط بالید للاعمال الصغیرة او بالخباطة المیكانیكیة للاعمال الكبیرة تتمیز مونة السمنت بانھا ذات قوة تحمل جیدة وقوام جید (حسب نسبة السمنت المستعمل والماء) وذات مقاومة جیدة للرطوبة بعد تصلبھا الا انھا قد تتاثر بالاملاح الكبریتیة التي یكون مصدرھا الرمل او ماء الخلط , كما انھا تكون صعبة المزج في حالة استخدام رمل خشن حاد الزوایا لذلك یجب ان تكون المواد الداخلة في صناعتھا مطابقة للمواصفات العراقیة والرمل یجب ان یكون من النوع الناعم النظیف.

## Slide 3
مونة السمنت - نورة
ویعتبر الجیر من أوائل المواد اللاحمة إستخداما فى التاریخ وھو عبارة عن أكاسید الكالسیوم الناتج من 1000 درجة - حرق الحجر الجیري (كربونات الكالسیو م) عند درجة حرارة عالیة تتراوح ما بین 900 مئویة وینتج عن الاحتراق مادة بیضاء ھى أوكسید الكالسیوم أو ما یعرف باسم الجیر الحي. وحیث أنھا یلزم لاستخدامھا فى أعمال المباني والبیاض إضافة الماء إلیھا للحصول على مونة جیریة متحولا من أوكسید الكالسیوم إلى ھیدروكسید الكالسیوم والذي یعرف بإسم الجیر المطفي.
وقد تكون العناصر التركیبیة للحجر الجیري (المواد الأولیة للجیر) نقیة بدون أى شوائب أخرى أى متكونة من كربونات الكالسیوم فقط، وھي حالة نادرة, وقد تكون متحولة بنسب مختلفة إلى ما بین كربونات الكالسیوم و كربونات الماغنسیوم لأن الحجر الجیر ي من الصخور المتحولة من كربونات كالسیوم خالصة إلى كربونات ماغنسیوم، وقد تكون بعض الشوائب من السیلیكا أو الألومینا أو أوكسید الحدید أو القلیل من الكبریتات و القلویات.

## Slide 4
الجیر المطفي (النورة المطفئة)
وھو عبارة عن الجیر الحي المتحول كیمیائیا عند إضافة الماء إلیھا أثناء الاستخدام إلى جیر مطفي.
بعد ان تكتمل عملیة الاطفاء تماما تتحول الكتل الى مسحوق ناعم ینقل الى احواض فیھا كمیة من الماء لیحل بشكل كثیف ویمرر بمناخل ناعمة لتفصل المواد الغریبة او المتفاعلة مع الماء. تطفأ بالماء لفترة معینة قبل استخدامھا بالبناء. تتم عملیة التماسك بفقدان الجیر المطفئ لمائھا بواسطة التبخر وامتصاص ثاني اوكسید الكاربون من الھواء ویكون الناتج كاربونات الكالسیوم الصلبة الرابطة والتي تربط ذرات الرمل.

## Slide 5
Gypsum الجص
) CaSO4.2H2O) ھو كبریتات الكالسیوم الحاویة على نصف جزیئة ماء
وشوائب مثل لسیلیكات, الالومینات واكاسید الحدید.
یصنع الجص من الترسبات الجبسیة, والجبس ھو المركب المتبلور لكبریتات الكالسیوم المائیة
)CaSO4.2H2O)
ویفقد جزیئة ونصف من ماء التبلور بدرجة حرارة 170درجة مئویة , ویفقد الجبس جمیع مائھا بدرجة حرارة 200 درجة مئویة ویتحول الى الجبس
(CaSO4)اللامائي
(الجص الحاوي على نصف جزیئة ماء یدعى مسحوق باریس وھو مادة غیر مستقرة حیث بمجرد تواجد الماء او الرطوبة یحدث التفاعل العكسي مكوناً مادة صلبة لذلك یجب خزنھا في مكان لاتصلھا الرطوبة لانھا یتحول بسرعة الى مادة صلبة اما مادة كبریتات الكالسیوم اللامائیة (الجص اللامائي) فانھا تحتاج الى زمن اطول لترجع الى كبریتات الكالسیوم المائیة عند تفاعلھا مع الماء.
ان اھم مقالع المواد الخام في العراق (الترسبات الجبسیة) الموجودة في العراق ھي المنطقة الشمالیة حیث توجد ھذه الترسبات بشكل صخور جبسیة منتشرة على سطح الارض او بشكل ترسبات تحت سطح الارض وتكون عالیة النقاوة وفي المناطق الوسطى تتواجد الخامات الجبسیة في شرق وغرب المنطقة وتكون سطحیة وتحوي على نسب متباینة من المواد الشائبة اھمھا الطین والحصى والرمل.

## Slide 6
الانواع الشائعة من الجص
1. الجص المیكانیكي: ھو المادة الناتجة من احراق خامات الجبس ویحوي نسبة عالیة من الشوائب وعادة تؤثر في زیادة وقت التماسك, یحضر بكور بدائیة ویطحن بمطاحن صغیرة ومتحركة یستعمل في الانھاء الابتدائي وكقیمة بنائیة ولا یستعمل في الطبقة الاخیرة من الانھاء.
2. الجص الفني: یحضر من نفس خامات النوع المیكانیكي الا انھا یحرق بافران خاصة ویطحن بمطاحن ثابتة وھو انعم من النوع السابق وذو تحمل اعلى وزمن تماسك اقل یستعمل كقیمة بنائیة وللانھاء في الطبقات الاولیة والنھائیة.
3. البورك: ھو اقرب مایكون الى مسحوق باریس ویسمى البیاض , یستعمل للانھاء النھائي او للانھاء الاولي بعد خلطھا مع الرمل.

## Slide 7
خواص الجص
• من المواد الرابطة غیر المقاومة للماء لذا لا یستعمل في المحلات المعرضة للرطوبة.
• تحمل الجص قلیل نسبیاً ویتاثر بدرجة الحرق ونعومة الجص ومقدار الشوائب
وظروف الخزن بعد الانتاج.
ملاحظات حول استعمالات الجص
1. یجب ان یخزن في مكان جاف لان لھ قابلیة على امتصاص الرطوبة.
2. یجب ان یكون الماء المستعمل في عمل الخلطة نظیفاً وخالیاً من المواد الطینیة والاملاح.
3. یجب ان تكون اوعیة الخلط نظیفة وخالیة من اثار الجص المتصلب.
4. تستعمل المونة الطریة بعد الخلط مباشرة اي قبل تصلبھ.
5. لا یجوز اعادة خلط مونة الجص او اعادة اضافة مونة جدیدة الى مونة قدیمة.
6. للحصول على جص ذو زمن انجماد اطول یحرق الجبس بدرجات حرارة عالیة او یخلط مع الرمل او بعض المواد الاخرى.
7. لایصلح الجص لاعمال تطبیق الكاشي لان الجص عبارة عن املاح كبریتیة یؤثر تأثیر ضار على الخرسانة بوجود الرطوبة حیث انھ یتفاعل مع مركبات السمنت مكوناً مركبات كبیرة الحجم وھذا یؤدي الى ارتفاع الكاشي عن الارض.

## Slide 8
استعمالات الجص
1. یستعمل الجص كمادة رابطة للوحدات البنائیة في المناطق الجافة
2.یستعمل كمادة انھاءات الجدران الاولیة والنھائیة
3.في انتاج منتجات جاھزة جصیة ومنھا :
PLASTER BOARD أ- الواح بیاض
ھو عبارة عن الواح مربعة أو مستطیلة الشكل یتراوح سمكھا بین ( 2-4) سم ینتج من البورك وتباع بشكل قطع ترآب على الجدران أو السقوف یستخدم عادة مع الجص الالیاف البنائیة او الصناعیة لزیادة تحملھا وعدم تكسرھا وھي ذات اشكال ھندسیة وفنیة لاعطاء شكل فني جمیل
Building Block ب – الكتل البنائیة
وتصنع من الجص او الجص والرمل وكذلك مع الركام خفیف الوزن تتمیز ھذه الكتل بقلة الكثافة وعزلھا الجید وانھاءھا الجمیل وھي على الاغلب تكون مجوفة
Partition Tile ت - الواح قواطع
وھي الواح كبیرة تستعمل كقاطع لتقطیع الفضاءات و تكون مجوفة أو صلدة وذات ابعاد مختلفة
Noise Silencers Tiles ث - القطع الكاتمة للضجیج
وھي الواح تصنع من الجص او من الیاف الاسبست او تراكیب معدنیة او مواد اخرى، تمتاز ھذه القطع بان سطحھا الخارجي مثقب یعمل على امتصاص الصوت ویقلل الضوضاء .

## Slide 9
زمن الانجماد (التماسك) للجص
ھو الزمن اللازم لتحول الجص والماء الى مادة صلبة ویتأثر ب:
1.الشوائب الموجودة مع المادة الجبسیة حیث كلما زادت نسبة الشوائب كلما طال زمن الجمود.
2.النعومة, الجص الخشن زمن جموده ابطأ من زمن جمود الجص الناعم.
یزداد زمن الجمود بزیادتھاw/g 3. نسبة الماء الى الجص ویرمزلھا
4. درجة حرارة الحرق: كلما ازدادت درجة حرارة الحرق ازداد زمن الجمود
مونة الطین
الطین مادة ضعیفة التماسك تستخدم لاغراض بنائیة بدائیة محدودة كالابنیة الریفیة القلیلة الكلفة المشیدة باللبن