## Slide 1: الهندسة الصناعية
University of Diyala
College of Engineering
Material Engineering Dep
Class: 4 Class
Leature-2
مدرس المادة
أ.م.د. مزهر طه محمد
م/ تقييم الاداء الصناعي /ج2

## Slide 2
8- الطاقة الانتاجية غير المستغلة
ان هذا النوع من الطاقة اما ان يكون مخططا من قبل المنشاة او بسبب سوء الاستخدام للاجهزة و المعدات من قبل الشركة , اما لأسباب فتتعلق بتكاليف الانتاج و ظروف الطلب على منتجاتها وعلاقة ذلك بالأرباح و يمكن احتسابها عن طريق :
الطاقة غير المستغلة المخططة = الطاقة الانتاجية القصوى – الطاقة التشغيلية القصوى
اما في الحالة الظروف الطارئة فتحسب الطاقة المخططة من خلال المعادلة التالية :
بصورة عامة فأنها تمثل الطاقة القصوى - الطاقة الفعلية
الطاقة غير المستغلة و غير المخطط لها = الطاقة النظرية – الطاقة القصوى
الطاقة غير المستغلة و غير المخطط لها = الطاقة المتاحة – الطاقة الفعلية

## Slide 3
9- الطاقة المستغلة ( او الاعتيادية )
وهي تلك الطاقة التي تتراوح بين 60% الى 65% من الطاقة النظرية و تتأثر الطاقة الاعتيادية بــــ :
1- الطاقةالعاطلة.
2- الطاقة الفائظة.
ويمكن تعريفها بانها : قدرة المنشأة على استغلال النسبة الممكنة من طاقتها الانتاجية المتاحة خلال وحدة زمنية محددة . وهذا يعني الطاقة الانتاجية التي تعمل بها وحدات المنشاة ويمكن استخراجها من المعادلة التالية .
الطاقة المستغلة ( او الاعتيادية ) = الطاقة المتاحة – الطاقة غير المستغلة
و الجدول التالي يوضح مستويات الطاقة و النسب المئوية لكل منها
السنة | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981
قيمة الانتاج الف دينار اسعار ثابتة | 8743 | 12050 | 13068 | 13252 | 11973
قيمة الطاقة التصميمية الف دينار | 15763 | 15987 | 19089 | 25511 | 24963
نسبة الاستغلال | 55.4% | 76.8% | 68.4% | 51.9% | 47.9%
( ) ×100 = 55.4%
8746
15763

## Slide 4
Chart: قيمة الانتاج الف دينار اسعار ثابتة
| 1979
قيمة الانتاج الف دينار اسعار ثابتة | 8743 | 12050 | 13068 | 13252 | 11973
1978 1979 1980 1981
Chart: قيمة الطاقة التصميمية الف دينار
| 1977
قيمة الطاقة التصميمية الف دينار | 15763 | 15987 | 19089 | 25511 | 24963
1978 1979 1980 1981
توح الاشكال التالية نسب استغلال الطاقة التصميمية قياسا الى الطاقة الفعلية للمنشاة
نحاول تقليلها الى اقل قيمة ممكنة
الطاقة المستغلة
60%-65%
40% - 35%

## Slide 5
الطاقة النظرية 100%
الطاقة القصوى التصميمية 80%- 85%
الطاقة المتاحة 75% - 80%
الطاقة المتوقعة ( الاعتيادية ) 60%-65%
الطاقة الفعلية 50%-60%
توقف اعتيادي
اختناقات
طاقة غير مستغلة
طاقة عاطلة
طاقة فائظة
مستويات الطاقة و النسب المئوية لكل منها

## Slide 6
من اجل حساب الطاقة الانتاجية للمنشأة او المشروع ، يتم ذلك من خلال امرين مهمين هما:-
1- الزمن الفعال .
2- زمن انتاج الوحدة الواحدة .
اولا : الزمن الفعال : ونقصد به الزمن القابل للانتاج ، اي الذي يمكن قيه استخدام الطاقة الانتاجية ، ويعتمد حساب الزمن الفعال على طبيعة المنشاة او المشروع او القسم الانتاجي.
هنالك مجموعة من النقاط الفعالة لتحديد الحسابات المطلوبة للزمن الفعال وعلى النحو التالي
عندما تكون المكائن او المعدات تعمل بشكل مستمر خلال السنة
الزمن الفعال = فترة الانتاج – زمن التوقف
تحسب بزمن تقويمي ( اي خلال سنة ) = عدد ايام السنة × عدد ساعات العمل في اليوم الواحد

## Slide 7
ب- عندما تكون المكائن او المعدات لا تعمل بشكل مستمر خلال السنة ، و انما بوجبات عمل محددة او بشكل موسمي . وعليه يتم حساب الزمن الفعال خلال المعادلة التالية :-
الزمن الفعال = ] ]الزمن التقويمي بالايام – ( ايام العطل و الجمع – عدد ايام التوقف ) [ × عدد الوجبات في اليوم × عدد الساعات في الوجبة[ [ – (عدد ساعات انخفاض الدوام في ايام الخميس ) × ] (100-نسبة التوقفات الجارية ) / 100 [
لابد ان يكون الناتج مقاس بالساعة
مثال (2)
خط انتاج مكون من مجموعة من المكائن بثلاثة وجبات عمل يوميا بواقع ست ساعات للوجبة الواحدة ، علما ان هنالك ثمانية ايام مخصصة للتصليحات الاساسية ، و النسبة المئوية للتوقفات الحاصلة خلال مدة العمل 7% فما مقدار الزمن الفاعل لهذا الخط الانتاجي

## Slide 8
الحــــــــــــل
1- اختيار القانون ( يوجد هنالك قانونان الاول خاص عندما تكون المكائن او المعدات تعمل بشكل مستمر خلال الفترة الزمنية المحددة ) و الثاني ( بالعكس مع وجود وجبات للعمل) .
ومن منطوق السؤال يتم اختيار القانون الثاني
الزمن الفعال = ] ]الزمن التقويمي بالايام - ( ايام العطل و الجمع - عدد ايام التوقف ) [ × عدد الوجبات في اليوم × عدد الساعات في الوجبة[ – (عدد ساعات انخفاض الدوام في ايام الخميس ) × ] (100-نسبة التوقفات الجارية ) / 100 [
2- تفاصيل القانون :
الزمن التقويمي بالأيام = 365 يوم في السنة
( ايام العطل و الجمع - عدد ايام التوقف ) : ايام العطل = ( 52 يوم جمعة بالسنة + 52 يوم سبت في السنة + 13 عطلة رسمية ) = 117 يوم عطلة في السنة
عدد ايام التوقفات = 8 ايام في السنة اجبارية للصيانة
عدد الوجبات = 3 وجبات عمل في اليوم .
عدد الساعات في الوجبة = 6 ساعات
عدد ساعات انخفاض الدوام في ايام الخميس = ( 52 سوم خميس في السنة * 1 ساعة واحدة تخفيض للعمل ) =52 ساعة في السنة تخفيض الدوام بسبب يوم الخميس
نسبة التوقفات الحاصلة خلال مدة العمل = 7% = 7 مئوية
365/7 = 52 اسبوع كل اسبوع به يوم واحد جمعة

## Slide 9
] 365 يوم - ] ( 52 يوم جمعة + 52 يوم سبت + 13 يوم عطلة) -8 يوم توقف مخطط للصيانة)
× 3 وجبات في اليوم × 6 ساعات عمل في اليوم [ - ( 52 يوم خميس × 1 ساعة تخفبض عن العمل ) [ ×
]( 100- 7)/100 [
= ]365 يوم – ] ( 117 يوم عطلة – 8 يوم توقف ) × 3 وجبة × 6 ساعة [ - 52 ساعة [ × 0.93
ملاحظة : 365 يوم × 18 ساعة في اليوم = 6570 ساعة في السنة
= ]6570 ساعة في السنة – ( 1962 ساعة في السنة توقفات – 52 ساعة بسبب تخفيض العمل يوم الخميس) [ ×0.93
= 4333.8 ساعة عمل حقيقية الى 3 وجبات كل وجبة 6 ساعت
= 4334 ساعة في السنة في حالى / 18 ساعة في اليوم = 240 يوم عمل فعلي في السنة

## Slide 10
ثانيا : زمن انتاج الوحدة الواحدة :
ان حساب انتاجية الماكينة يتحدد بدون عمل الماكينة بدءا من تهيئة الماكنة للعمل و مرورا بتغذيتها بالمواد الاولية او المنتج النصف مصنع و انتهاءا بالحصول على المنتج النهائي او نصف المصنع و عليه فان :
الانتاجية / في وحدة الزمن =
كمية الانتاج ( خلال دورة العمل لتلك الوحدة الزمنية)
الزمن الزم لانتاج تلك الكمية
فان زمن انتاج الوحدة الواحدة يستخرج في ضوء العلاقة الاتية :
زمن انتاج الوحدة =
الزمن اللازم للانتاج
كمية الانتاج لنفس الزمن اعلاه

## Slide 11
وفي ضوء ما تقدم من تحديد الزمن الفاعل و الانتاجية في وحدة الزمن و زمن انتاج الوحدة وعليه يمكن حساب الطاقة الانتاجية كما يلي :-
الطاقة الانتاجية = الانتاج ( في وحدة الزمن ) × الزمن الفاعل .
الطاقة الانتاجية =
الزمن الفعال
زمن انتاج الوحدة الواحدة
مثال (3)
ماكينة انتاجية تحمل (8) طن من المادة الاولية خلال وجبة العمل اليومية وان كمية الانتاج تعادل 50% من وزن المادة الاولية ، علما ان زمن وجبة العمل ثامنية ساعات ، و الزمن الفاعل 7370 ساعة في السنة . ما هي الطاقة الانتاجية السنوية للماكنة .

## Slide 12
الحـــــــــــــــل
هنالك قانونان يمكن من خلالها احتساب الطاقة الانتاجية و عليه يمكن تحديد القانون الثاني وذلك لتوفر البيانات التالية :
1- الزمن الفاعل = 7370 ساعة
2- زمن انتاج الوحدة الواحدة = ؟
لدينا البيانات التالية : ( 8 طن الطاقة الاستيعابية القصوى للماكنة ) ، 50% الطاقة الانتاجية للماكنة
( 8 ساعات زمن وجبة العمل )
وعلية يمكن استخراج زمن انتاج الوحدة الواحدة ( الزمن الخاص بنتاج الطن الواحد )
زمن انتاج الوحدة الواحدة =
ساعات العمل الفعلي ( 8 ساعة )
0.5 الطاقة الانتاجية × 8 طن انتاج كلي
= 2 ساعة / طن
الطاقة الانتاجية =
7370 ساعة
2 ساعة / طن
= 3685 طن

## Slide 13
هنالك اختلاف بين الطاقة الانتاجية في بداية و نهاية فترة التشغيل وذلك لمجموعة من الاسباب اهمها هو تعب الذي يصيب العامل نتيجة العمل المستمر ولذلك يتم احتساب صافي الطاقة القصوى من خلال
صافي الطاقة القصوى = الطاقة القصوى في اول الفترة على الفترة باكملها + الطاقة المضافة القصوى عن الفترة باكملها – الطاقة المستبعدة القصوى باكملها .
اما الطاقة القصوى المستبعدة عن فترة الاستغلال= الطاقة المتاحة المستبعدة عن الفترة باكملها ×
( فترة الاستبعاد/ الفترة باكملها )
وبنفس العلاقة نستخرج الطاقة المتاحة في اول الفترة = عدد ايام العمل في الفترة × عدد ساعات العمل في اليوم الواحد × عدد الالات
وكذلك يمكن احتساب نسبة الاندفاع بالطاقة او مستوى التشغيل للتوصل الى معرفة الطاقة غير المستغلة بغية ايجاد الحلول المناسبة لاستغلالها وذلك عن طريق المعادلات التالية :

## Slide 14
× 100
مستوى التشغيل ( نسبة الانتفاع بالطاقة ) =
طاقة برامج الانتاج
صافي الطاقة خلال فترة الاستغلال
× 100
مستوى التشغيل ( نسبة الانتفاع بالطاقة ) =
طاقة برامج الانتاج مقاسة بعدد ساعات التشغيل
صافي الطاقة القصوى خلال فترة
الاستغلال مقاسة بعدد ساعات
التشغيل
و بنفس العلاقة يمكن استخراج مستوى التشغيل للطاقة المتاحة
مثال (4)
يحتوي احد المصانع الكهربائية على خطين انتاجيين ( أ، ب) طاقة كل منهما القصوى 4000 وحدة سنويا . بعد اجراء التوسعات في المصنع اضيفت ماكينة في الخط الانتاجي (أ) طاقتها القصوى 400 وحدة سنويا تم تشغيلها بعد ثلاثة اشهر من بداية السنة و اضيفت ماكينة اخرى في الخط (ب) طاقتها القصوى 800 وحدة سنويا .وقد تم تشغيلها بعد ثلاثة اشهر من بداية السنة ، وقد تعطلت في كلا الخطين ماكينة طاقتهـــــــــــا

## Slide 15
القصوى 300 وحدة سنويا بعد مرور ثمانية اشهر بالنسبة للماكنة في الخط الانتاجي (أ) و ستة اشهر للماكينة في الخط الانتاجي (ب) ، علما ان برامج الانتاج عن الفترة هي ( 2250) وحدة . المطلوب :
1- حساب صافي الطاقة القصوى عن السنة باكملها و الطاقة القصوى عن فترة الاستغلال.
2- حساب مستوى التشغيل على اساس صافي الطاقة القصوى و المتاحة لكلا الخطين.
الحــــــل : المطلوب الاول
من اجل ايجاد المطلب الاول لابد علينا اولا من حساب صافي الطاقة القصوى عن السنة باكملها ومن ثم الطاقة القصوى عن فترة الاستغلال .
صافي الطاقة القصوى عن السنة باكملها = الطاقة القصوى في اول الفترة على الفترة باكملها + الطاقة المضافة القصوى عن الفترة باكملها – الطاقة المستبعدة القصوى باكملها .

## Slide 16
- الطاقة القصوى في اول الفترة على الفترة باكملها = 4000 وحدة سنويا للمصنع باكمله
- الطاقة المضافة عن الفترة باكملها للخط الانتاجي (أ) = 400 وحدة سنويا
- الطاقة المستبعدة القصوى باكملها لخط الانتاجي (أ) = تعطلت ماكنة طاقتها الانتاجية 300 وحدة سنويا
1- بالنسبة الى الخط الانتاجي ( أ ) :
صافي الطاقة القصوى عن السنة باكملها = 4000 +400 -300 = 4100 وحدة عن السن باكملها
الطاقة المتاحة المستبعدة عن الفترة باكملها = (4000 وحدة بالسنة + ( 400 مضافة × (( 12 شهر طول السنة
– 3 اشهر بداية العمل) / طول الفترة ) – ( 300 قيمة العطل من الانتاج ) × ( 3/12 ))
ومن اجل حساب الطاقة القصوى عن فترة الاستغلال فننا بحاجة الى تطبيق القانون التالي
اما الطاقة القصوى المستبعدة عن فترة الاستغلال= الطاقة المتاحة المستبعدة عن الفترة باكملها ×
( فترة الاستبعاد/ الفترة باكملها )
- الطاقة المتاحة المستبعدة عن الفترة باكملها = ؟
- فترة الاستبعاد = 3 اشهر من بداية السنة
- الفترة باكملها 12 شهر ( سنة كاملة

## Slide 17
صافي الطاقة القصوى عن فترة الاستغلال = ( 4000 + (400 × (9/12) – ( 300 × 3/12 ) =4225 وحدة
2- بالنسبة الى الخط الانتاجي (ب) :
صافي الطاقة القصوى عن السنة باكملها = ( 40000 + 800 – 300 = 4500 وحدة انتاجية صافية خلال السنة
صافي الطاقة القصوى عن فترة الاستغلال = 4000 + ( 800 × ( 9/12)) – ( 300 × ( 3/12) = 4525
الحــــــل : المطلوب الثاني
حساب مستوى التشغيل على اساس صافي الطاقة القصوى و المتاحة لكلا الخطين .
1- بالنسبة الى الخط الانتاجي ( أ ) :
× 100
مستوى التشغيل ( نسبة الانتفاع بالطاقة ) =
طاقة برامج الانتاج
صافي الطاقة خلال فترة الاستغلال

## Slide 18
طاقة برامج الانتاج = 2250 وحدة عن الفترة باكملها
صافي الطاقة خلال فترة الاستغلال = 4225 وحدة
× 100 = 53.25%
مستوى التشغيل ( نسبة الانتفاع بالطاقة ) =
2250
4225
2- بالنسبة الى الخط الانتاجي (ب) :
طاقة برامج الانتاج = 2250 وحدة عن الفترة باكملها
صافي الطاقة خلال فترة الاستغلال = 4525 وحدة
× 100 = 49.72%
مستوى التشغيل ( نسبة الانتفاع بالطاقة ) =
2250
4525

## Slide 19
الموضوع القادم
الدراسات الفنية والاقتصادية لجدوى المشاريع
المحاضرة القادمة امتحان
نصف الساعة الاولى من
المحضرة